## Slide 1
教師:許閔傑、蕭兆翔
助教:莊媞涵
影像處理 02 數位影像基礎

## Slide 2
大綱
視覺感知
影像感應與擷取
影像取樣與量化
內插法(Interpolation)
空間轉換

## Slide 3
2.1 視覺感知的要素
後腔

## Slide 4
錐細胞(Cone):
負責亮光視覺
桿細胞(Rod):
負責昏暗視覺

## Slide 5
眼睛中的細胞
h = 2.25mm

## Slide 6
眼睛的亮度鑑別
韋伯比(Weber ratio)
錐細胞
桿細胞
低照度時，
亮度鑑別能力差

## Slide 7
人眼的視覺假象(1/2)

## Slide 8
人眼的視覺假象(2/2)

## Slide 9
2.2 影像的感應與擷取
線影像感測器
面影像感測器

## Slide 10
面影像感測器

## Slide 11
線影像感測器
刷載具
無人機空中成像
核磁共振MRI
PET

## Slide 12
https://www.youtube.com/watch?v=dNVtMmLlnoE&t=33s
Rolling Shutter Effect

## Slide 13
2D影像形成模型
照明量×反射量

## Slide 14
2.3 影像的取樣和量化
量化前
量化後

## Slide 15
數位影像表達

## Slide 16
影像索引2D
10 | 20 | 30
40 | 50 | 60
70 | 80 | 90
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
x
y
N=3
M=3
索引值= 7
(x,y) = (1,2)
0
7

## Slide 17
影像索引2D
10 | 20 | 30
40 | 50 | 60
70 | 80 | 90
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
x
y
N=3
M=3
已知索引值求(x,y)
0
5
(2,1)

## Slide 18
70 | 80 | 90
100 | 110 | 120
影像索引3D
10 | 20 | 30
40 | 50 | 60
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120
x
y
N=2
M=3
索引值
0
10
(取商數)
(取商數)
z
P=2
(1,1,1)

## Slide 19
強度解析度
256
128
64
32
16
8
4
2
假輪廓
False contouring

## Slide 20
930dpi
300dpi
150dpi
72dpi
鄰近差補
雙線性差補
雙立方差補
影像內插(Interpolation)

## Slide 21
影像內插(Interpolation)

## Slide 22
1D-影像內插(Interpolation)
1-D最近鄰內插法
1-D線性內插法

## Slide 23
2-D最鄰近內插法 (Nearest Neighbor Interpolation)
2-D最鄰近內插法

## Slide 24
2-D 雙線性內插法(Bilinear Interpolation)
1-D線性內插法
2-D線性內插法

## Slide 25
2-D 雙線性內插法 推導(1/3):水平方向內插
用像素a1、a2 估測出 b1
用像素a3、a4 估測出 b5

## Slide 26
2-D 雙線性內插法 推導(2/3):垂直方向內插
用像素b1、b5 估測出 b3

## Slide 27
2-D 雙線性內插法 推導(3/3):合併
用像素b1、b5 估測出 b3
用像素a1、a2 估測出 b1
用像素a3、a4 估測出 b5
通式

## Slide 28
2-D 雙線性內插法 範例Example
https://en.wikipedia.org/wiki/Bilinear_interpolation

## Slide 29
2-D 雙線性內插法 範例Example 2
10 | 20 | 30
40 | 50 | 60
70 | 80 | 90
10 |  |  | 30
70 |  |  | 90

## Slide 30
2-D 雙線性內插法 範例Example 2
10 | 20 | 30
40 | 50 | 60
70 | 80 | 90
10 |  |  | 30
70 |  |  | 90

## Slide 32
1
1
2/3
2/3
2/3
10
20
?
30
計算縮放比例
長度2要平分3個間距
1個間距長度=

## Slide 33
計算縮放比例
原始圖像尺寸:寬度 = 3 , 高度 = 3
目標圖像尺寸:寬度 = 4 , 高度 = 4

## Slide 34
2-D 雙線性內插法 範例Example 2
10 | 16.6 | 23.3 | 30
30 | ? |  | 50
50 |  |  | 70
70 | 76.6 | 83.3 | 90
F(1,1)
1
1
 | f(0.667,0.667) |  | 
10 | 20 | 30
40 | 50 | 60
70 | 80 | 90
f(0,0) 10 | f(1,0) 20 | 30
f(0,1) 40 | f(1,1) 50 | 60
70 | 80 | 90
取整數變
f(0,0)
×0.667
(0,0)
(1,0)
(0.67,0.67)
(0,1)
(1,1)
鄰近四個點

## Slide 35
10 | 20 | 30
40 | 50 | 60
70 | 80 | 90
2-D 雙線性內插法 範例Example 2
10
40
20
50
0.667
0.667
10 | 20 | 30
40 | 50 | 60
70 | 80 | 90
F(1,1) = (1−0.6667)×[(1−0.6667)×10+0.6667×40]+
0.6667×[(1−0.6667)×20+0.6667×50] =36.6672
0.667
0.6667 * 1 = 0.667
0.6667 * 1 = 0.667
1

## Slide 36
10 | 20 | 30
40 | 50 | 60
70 | 80 | 90
2-D 雙線性內插法 範例Example 2
20
50
30
60
0.334
0.667
F(2,1) = (1−0.3334)×[(1−0.6667)×20+0.6667×50]+
0.3334×[(1−0.6667)×30+0.6667×60] = 43.3352
10 | 20 | 30
40 | 50 | 60
70 | 80 | 90
0.6667 * 2 = 1.3334 扣除整數=0.3334
0.6667 * 1 = 0.667
1.3334
1
0.3334

## Slide 37
10 | 20 | 30
40 | 50 | 60
70 | 80 | 90
2-D 雙線性內插法 範例Example 2
50
80
60
90
0.334
0.334
F(2,1) = (1−0.334)×[(1−0.334)×50+0.334×80]+
0.334×[(1−0.334)×60+0.334×90] = 63.36
10 | 20 | 30
40 | 50 | 60
70 | 80 | 90
0.6667 * 2 = 1.3334 扣除整數=0.3334
0.6667 * 2 = 1.3334 扣除整數=0.3334
1.3334
1
0.3334
1.3334
1
0.3334

## Slide 38
10 | 20 | 30
40 | 50 | 60
70 | 80 | 90
2-D 雙線性內插法 範例Example 2
10
40
20
50
0.0
0.0
F(0,0) = 1×[0×40+1×10]+
0×[(0×50+1×20] = 10
10 | 20 | 30
40 | 50 | 60
70 | 80 | 90
0.6667 * 0 = 0
0.6667 * 0 = 0

## Slide 39
2-D 雙線性內插法 範例Example 2
10 | 20 | 30
40 | 50 | 60
70 | 80 | 90
10 | 16.6 | 23.3 | 30
30 | 36.6 | 43.3 | 50
50 | 56.6 | 63.3 | 70
70 | 76.6 | 83.3 | 90

## Slide 40
2-D 雙線性內插法 整理
原始圖像尺寸:寬度 , 高度
目標圖像尺寸:寬度 , 高度
要算目標圖F()的值
先算映射到原圖的f(x,y)
​ =⌊x⌋
​ =⌊y⌋
​ =⌊x⌋+1
​ =⌊y⌋+1
f(, )
f(, )
f(, )
f(, )
F()
b
a
F() = (1−b)×[(1−a)× + a× ] + b×[(1−a)× + a × ]
b=
a=
Step1:縮放比例（Scaling Ratio）
Step2:映射到原圖
Step3:計算目標圖值

## Slide 41
2.5 空間運算: 鄰域運算
平均

## Slide 42
2.5 空間運算: 仿射轉換

## Slide 48
(0,0)
(10,0)
(0,10)
(10,10)

## Slide 54
×4組

## Slide 55
小考
2.6 (a) (b) 線性索引
2.14 (a)~(e) 仿射