## Slide 1
教師:許閔傑、蕭兆翔
助教:莊媞涵
影像處理 03 強度轉換與空間濾波

## Slide 2
大綱
強度轉換函數：
  對比度拉伸（Contrast Stretching）
  負片轉換（Negative Transformation）
  Gamma變換（Power-Law Transformation）
  直方圖處理(Histogram Processing)
空間濾波基礎：
  卷積與相關操作（Convolution and Correlation）
  （低通）均值濾波器（Mean Filter）
  （低通）中值濾波器（Median Filter）
  （低通）高斯濾波器（Gaussian Filter）sinc
  （高通） Sobel 和 Laplacian 邊緣檢測
複習 索引、仿射

## Slide 3
強度(Intensity)
灰階影像(grayscale image)
二維的函數f(x,y)，其中x、y為空間座標，f的大小就稱為這張影像在該點的強度(intensity)或灰階(gray level)
每個影像原素有特定的位置與值，稱為畫素、像素(pixel)。
f(200,350) = 139
(200,350) : 空間座標
139 : 影像強度

## Slide 4
八位元(8Bit) 灰階影像的強度
灰階影像f(x,y):
影像在某個點 (x, y) 的值代表該點的 強度值。
灰階影像中，強度最小值代表「黑」，強度最大值代表「白」。
8-bit 灰階影像：=256 ，從「黑」到「白」，共 256 個值。

## Slide 5
3.1 強度轉換函數
強度轉換函數T (intensity transformation)
函數輸入值(r) : 像素值
函數輸出值(s) : 經轉換後像素值
目的
對一張輸入影像中的「每個像素」，利用T，將像素值做調整，例如:對比強化、二值化….

## Slide 6
強度負轉換(負片)
負轉換 (negative transformation)
將灰階強度反轉，以八位元灰階影像為例(強度最大值=255)
乳房X光
照片
輸入
輸出
s = T(r)
s = 255-r

## Slide 7
強度對數轉換
對數轉換 (log transformation)
原因:對顯示器而言，輸出最暗、最量對比度階層的能力有限。
影像中，強度最大值的像素，會決定「白色」的像素值。
八位元灰階影像
r = 0 ~255
傅立葉頻譜影像
(Fourier Spectrum):
r = 0 ~1.5×

## Slide 8
強度對數轉換
對數轉換 (log transformation)
取log目的:減少強度階層，以便輸出比較好的對比效果
傅立葉
頻譜影像
輸入
輸出
s = T(r)
s = log(1+r)

## Slide 9
強度對數轉換
對數轉換 (log transformation)
輸入
輸出
s = log(1+r)
r = 0 ~1.5×
Log(1+r) = 0 ~6.2
為啥不用log(r)?
log(0) =

## Slide 10
空拍照片 使用Gamma矯正
， 更暗

## Slide 11
.6
.4
.3
核磁共振(MRI)影像 使用Gamma矯正
<1 ， 更亮

## Slide 12
比較各個強度轉換函數

## Slide 13
強度轉換函數 優缺點
優點
運算簡單
缺點
效果有限
不考慮像素位置、特性，只看「像素值」

## Slide 14
3.2 直方圖
數位影像的直方圖(Histogram)
計算每一個像素質出現的次數，依此「次數」所繪製的統計圖。
0~255
統計次數

## Slide 15
利用直方圖的好處
快速給予我們統計分析的概念
0~255
統計次數
大部分的直落在75附近，表示影像偏灰

## Slide 16
直方圖代表「機率分布」
機率質量函數(Probability mass function, PMF)
機率質量函數，代表離散隨機變數，在各特定取直上的機率
舉例「丟骰子」
出現各個點數的機率
1
2
3
4
5
6
骰子點數

## Slide 17
直方圖 vs. 機率質量函數
出現各個點數的機率
1
2
3
4
5
6
骰子點數
直方圖:
機率質量函數:
「丟骰子」為例
每個灰階值的像素個數
每個灰階的
像素個數
影像總像素
個數

## Slide 18
(等化前)直方圖 vs. (等化後)直方圖
(等化前)
(等化後)
均勻等化
高對比度
很少白色
分布均勻
(機率均勻等化)

## Slide 19
(直方圖等化) 強度轉換函數
強度轉換函數: s=T(r)
輸出灰階值(s)
輸入灰階值(r)
直方圖等化法
s=T(r)
每個直方圖轉換函數都不一樣

## Slide 20
不同對比的照片

## Slide 21
影像對比度強化的特性(1)
問題描述
給予一張輸入影像，找出一個「恰當的」強度轉換函數，
使得輸出影像的對比度提高
轉換函數特性
輸入影像中，具有較大像素值的像素，經過轉換函數
s=T(r)，還是會輸出較大的像素值。
If
保持裡面亮外面暗
裡面亮外面暗

## Slide 22
影像對比度強化的特性(2)
轉換函數特性
輸入影像中，具有較大像素值的像素，經過轉換函數
s=T(r)，還是會輸出較大的像素值。
此轉換函數是「多對一」函數。
If
If
可以
不可以!
(多對一)
(一對多)

## Slide 23
影像對比度強化的特性(3)
轉換函數特性
輸入影像中，具有較大像素值的像素，經過轉換函數
s=T(r)，還是會輸出較大的像素值。
此轉換函數是「多對一」函數。
影像經過此轉換函數，灰階資訊的流失「是必然的結果」。
可能的情況：
直方圖等化
沒有像素！

## Slide 24
整理PMF、CDF
1
2
3
4
5
6
骰子點數
機率質量函數(PMF):
「丟骰子」為例
累積分佈函數(CDF, cumulative distribution function):
…
例題:
6/6
5/6
4/6
3/6
2/6
1/6
1
2
3
4
5
6

## Slide 25
直方圖等化例題(1)
假設有一張8階的64×64灰階影像，運用直方圖等化(HE)
找出轉換函數s=T(r)。
灰階
= 750 ,= 1023 ,= 890 ,= 656,
= 329 ,= 245 ,= 122 ,= 81
統計像素個數
影像包含64×64=4096個像素。

## Slide 26
直方圖等化例題(1) 步驟一 計算PMF
= = = 0.18
= 0.25
= 0.21
= 0.16
= 0.08
= 0.06
= 0.03
= 0.02
灰階值為的像素有750個
占總像素(4096)裡面的18%
= 750 ,= 1023 ,= 890 ,= 656,
= 329 ,= 245 ,= 122 ,= 81
灰階
18%
25%
2%

## Slide 27
直方圖等化例題(1) 步驟二 計算CDF
= = = 0.18
= = + = 0.43
= = 0.64
=
=
=
=
=
= 0.18, = 0.25
= 0.21, = 0.16
= 0.08, = 0.06
= 0.03, = 0.02

## Slide 28
直方圖等化例題(1) 步驟三 推導轉換公式
CDF為PMF的累加
設定轉換後的直方圖都是等量
轉換通式
1
2
3

## Slide 29
直方圖等化例題(1) 步驟三 推導轉換公式
設定轉換後的CDF是
等量增長
4
5
6
將 式帶入 式左側，並計算右側
移項整理得到
2
4

## Slide 30
直方圖等化例題(1) 步驟三 計算s=T(r)
原始強度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
轉換後強度 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7
原始強度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
轉換後強度 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7
灰階
18%
25%
2%
灰階
21%
11%
25%
18%
24%
…

## Slide 31
空間域影像定義
f:輸入影像 g:輸出影像
輸入影像f(x,y)，與四周數值，經某些運算T後得到輸出影像g(x,y)
空間域運算式:
g(x,y) = T[f(x,y)]

## Slide 32
空間濾波概念
定義濾波遮罩(filter)大小，例如:3×3、 5×5、 7×7……
空間域運算式:
g(x,y) = T[f(x,y)]
將濾波遮罩在輸入影像移動(左到右，上到下)，在每一點計算遮罩與涵蓋範圍的乘積和。

## Slide 33
空間相關性(Correlation)運算
W(-1,-1) | W(0,-1) | W(1,-1)
W(-1,0) | W(0,0) | W(1,0)
W(-1,1) | W(0,1) | W(1,1)
f(x-1,y-1) | f(x,y-1) | f(x+1,y-1)
f(x-1,y) | f(x,y) | f(x+1,y)
f(x-1,y+1) | f(x,y+1) | f(x+1,y+1)
f(x-1,y-1) ． W(-1,-1) | f(x,y-1) ． W(0,-1) | f(x+1,y-1) ． W(1,-1)
f(x-1,y) ． W(-1,0) | f(x,y) ． W(0,0) | f(x+1,y) ． W(1,0)
f(x-1,y+1) ． W(-1,1) | f(x,y+1) ． W(0,1) | f(x+1,y+1) ． W(1,1)
*
=
影像
濾波器遮罩
全部相加起來
+
+
+
+
+
+
+
+

## Slide 34
空間相關性公式
f(x-1,y-1) ． W(-1,-1) | f(x,y-1) ． W(0,-1) | f(x+1,y-1) ． W(1,-1)
f(x-1,y) ． W(-1,0) | f(x,y) ． W(0,0) | f(x+1,y) ． W(1,0)
f(x-1,y+1) ． W(-1,1) | f(x,y+1) ． W(0,1) | f(x+1,y+1) ． W(1,1)
輸出g
Sum(
)

## Slide 35
Example1:相關性運算
1 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
5×5 大小影像
3×3 kernel
*
? | ? | ?
? | ? | ?
? | ? | ?
output
=

## Slide 36
相關性運算 gif

## Slide 37
Example1: 相關性運算 (解答)
1 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
5×5 大小影像
3×3 kernel
*
4 | 3 | 4
2 | 4 | 3
2 | 3 | 4
output
=

## Slide 38
特徵圖反映了影像中斜線的特徵
1 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
4 | 3 | 4
2 | 4 | 3
2 | 3 | 4
特徵圖(Feature)
1 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0

## Slide 39
補空白Pad
Padding影像
Kernel
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 7 | 8 | 9 | 0
0 | 12 | 13 | 14 | 0
0 | 17 | 18 | 19 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0
0 | 1 | 0
0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0
0 | 7 | 8 | 9
0 | 12 | 13 | 14
0 | 17 | 18 | 19
1 | 0 | 0
0 | 1 | 0
0 | 0 | 1
7 | 8 | 9
12 | 13 | 14
17 | 18 | 19
影像
可以運算了

## Slide 40
濾波器名稱
書本常見的名稱：
濾波器（filter）
遮罩（mask）
核心（kernel）
模板（template）
窗（window）

## Slide 41
卷積(Convolution)特性
交換性:不論它們的順序如何，卷積結果都是一樣的
結合性:無論先對哪兩個函數進行卷積，結果都是一樣的
分配性:卷積對於函數的加法是可以分配的
條件:在沒有邊界條件干擾的情況下才成立

## Slide 42
相關性(Correlation) vs. 卷積(Convolution)
相關性
卷積

## Slide 43
卷積(Convolution)特性(1):交換性
1 | 2 | 3
4 | 5 | 6
7 | 8 | 9
-1 | 0 | 1
-2 | 0 | 2
-1 | 0 | 1
-9 | -6 | 9
-20 | -8 | 20
-21 | -6 | 21
f
g
1 | 0 | -1
2 | 0 | -2
1 | 0 | -1
g’ (翻轉)
1 | 2 | 3
4 | 5 | 6
7 | 8 | 9
1 | 0 | -1
2 | 0 | -2
1 | 0 | -1
結果
1 | 2 | 3
4 | 5 | 6
7 | 8 | 9
-1 | 0 | 1
-2 | 0 | 2
-1 | 0 | 1
-9 | -6 | 9
-20 | -8 | 20
-21 | -6 | 21
f
g
9 | 8 | 7
6 | 5 | 4
3 | 2 | 1
f’ (翻轉)
結果
-1 | 0 | 1
-2 | 0 | 2
-1 | 0 | 1
9 | 8 | 7
6 | 5 | 4
3 | 2 | 1
一樣

## Slide 44
0
0
卷積(Convolution)特性(2):結合性
1 | 2 | 3
4 | 5 | 6
0 | 1 | 2
f
g
h
g ＊ h
4 | 5 | 6
2 | 1 | 0
=
0 | 4 | 13 | 16 | 12
f ＊( g ＊ h)
1 | 2 | 3
0
0
12 | 16 | 13 | 4 | 0
0 | 4 | 21 | 54 | 83 | 72 | 36
0
0
0
0
=
0
0
0
0
0
0
6 | 5 | 4
=
4 | 13 | 28 | 27 | 18
f ＊g
(f ＊ g)＊ h
0 | 4 | 21 | 54 | 83 | 72 | 36
0
0
0
0
=
0
0
1 | 2 | 3
4 | 13 | 28 | 27 | 18
一樣
2 | 1 | 0

## Slide 45
卷積(Convolution)特性(3):分配性
1 | 2 | 3
4 | 5 | 6
0 | 1 | 2
f
g
h
g + h
4 | 5 | 6
=
4 | 6 | 8
f ＊(g + h)
1 | 2 | 3
0
0
8 | 6 | 4
4 | 14 | 32 | 34 | 24
0
0
=
0
0
6 | 5 | 4
=
4 | 13 | 28 | 27 | 18
f ＊g
0
0
1 | 2 | 3
一樣
0 | 1 | 2
0
0
=
0 | 1 | 4 | 6 | 6
f ＊h
0
0
1 | 2 | 3
2 | 1 | 0
4 | 14 | 32 | 34 | 24
+

## Slide 46
卷積核的倒轉是一個數學必要步驟，但對於像邊緣檢測這樣的應用，卷積核本身的設計才是真正決定特徵提取效果的關鍵。卷積核倒轉並不是直接負責提取特徵，而是為了確保卷積運算的數學正確性。
卷積核倒轉在訊號處理比較有用、影像處理還好。
但是

## Slide 47
空間-均值濾波 (模糊)
原圖
3*3
11*11
21*21

## Slide 48
空間-均值濾波 (模糊)

## Slide 49
空間-高斯濾波 (模糊)
21×21
43×43

## Slide 50
同樣都是7*7的遮罩
均值濾波
高斯濾波
較能保留原圖

## Slide 51
空間-中值(Median)濾波 (去除胡椒超猛)
原圖含有噪點
去除高頻噪點
6 | 2 | 0
3 | 97 | 4
19 | 3 | 10
6 | 2 | 0 | 3 | 97 | 4 | 19 | 3 | 10
0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 15 | 97
* | * | *
* | 4 | *
* | * | *
sorting
假設這是一個3*3的遮罩選取的範圍
均值濾波
中值濾波

## Slide 52
空間-拉普拉斯運算子 (抓邊緣)
遮罩
為啥用這個遮罩就可以抓邊緣?

## Slide 53
空間-拉普拉斯運算子 (抓邊緣)
一階導數: 變化率
二階導數:變化率的變化率
找出x方向變化的變化
找出y方向變化的變化

## Slide 54
空間-拉普拉斯運算子 (抓邊緣)
二皆導數:變化率的變化率
(無限時)
(有限時)
前
後

## Slide 55
(二階)
(一階)

## Slide 56
空間-拉普拉斯運算子 (抓邊緣)
(y的)
(x的)
+
+
(合併)
 | x,y-1 | 
x-1,y | x,y | x+1,y
 | x,y+1 | 
0 | 1 | 0
1 | -4 | 1
0 | 1 | 0
完成!!

## Slide 57
不同的Laplacian 遮罩

## Slide 59
空間-Sobel運算子 (抓邊緣)
我二階導數有效果，那我一階導數不行嗎?
一階
一階
(改良版，使用兩個點)

## Slide 60
空間-Sobel運算子 (抓邊緣)
(乘權重2倍)
0 | 0 | 0
-1 | 0 | 1
0 | 0 | 0
(但因為其他地方也有的分量所以在加上去，並且原始位置放大權重)
-1 | 0 | 1
-2 | 0 | 2
-1 | 0 | 1
尋找垂直邊緣

## Slide 61
空間-Sobel運算子 (抓邊緣)
-1 | -2 | -1
0 | 0 | 0
1 | 2 | 1
尋找水平邊緣
兩種使用方法:平方開根號、絕對值相加
更精準
更快速

## Slide 62
尋找水平邊緣
尋找垂直邊緣