## Slide 1
教師:許閔傑、蕭兆翔
助教:莊媞涵
影像處理 04 頻率域上的濾波

## Slide 2
目錄
理想低通
巴特沃斯低通
高斯低通
理想高通
巴特沃斯高通
高斯高通
選擇性濾波
同態濾波(Homomorphic Filtering)
低通
高通
特殊
頻率域基本概念
傅立葉變換
濾波器應用

## Slide 3
轉成頻率域濾波要幹嘛?
我空間濾波就可以做到
幹嘛那麼複雜要
用傅立葉轉成頻率域?
濾高頻
抓邊緣
FFT

## Slide 4
頻率域優點
快速計算濾波器
方便分析影像頻率
可選擇特定頻率去除
只保留低頻
轉到頻率域
轉回空間域

## Slide 5
有類似的紋理，
多次重複出現
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=OOu5KP3Gvx0

## Slide 6
頻率域缺點
內存消耗大
複數運算有小小的誤差
處理不好會有Ringing artifacts

## Slide 7
那我怎麼把影像從空間域轉到頻率域?
怎麼轉?
頻率域
空間域
這公式在寫甚麼?
?

## Slide 8
傅立葉 是誰?

## Slide 9
傅立葉是誰?
Joseph Fourier
約瑟夫·傅立葉
(1768–1830）
法國數學家和物理學家
(1)傅立葉級數
(2)傅立葉變換
1822 年出版 《 Théorie analytique de la chaleur 》
(熱的解析理論)
1878 年由不知名人物翻成英文出版

## Slide 10
波長、振幅、頻率
時間(t)
波長
振幅
頻率 = = 波長越短 頻率越快

## Slide 11
(1)傅立葉級數(Fourier Series)
週期性函數，可將其分解成無窮多個不同頻率的sin和cos的組合。

## Slide 12
(2)傅立葉變換(Fourier Transform)
時間域(Time)或空間域(Spatial)中的訊號轉換到頻率域(Frequency)的一種數學方法。

## Slide 13
想想為甚麼傅立葉可以寫成這樣?
為甚麼可以寫成這樣?
代表甚麼?
任何連續或週期性的訊號都可以拆解為
不同頻率的正弦波或餘弦波的組合

## Slide 14
一維傅立葉

## Slide 15
複數平面由來
1545年
使用解方程
但認為沒有真實意義
卡爾達諾
（Gerolamo Cardano）
歐拉
（Leonhard Euler）
18世紀
高斯
（Carl Friedrich Gauss）
正式定義複數
當中a是實部 b是虛部 i是虛數單位
阿爾岡
（Jean-Robert Argand）
提出Argand plane
也就是現在的複數平面
1806年

## Slide 16
複數平面意義 (Complex plan)
https://youtu.be/mvmuCPvRoWQ?si=N0MgCwQZm8aWlMLj&t=726
時間 12:06
Group theory

## Slide 17
複數 (Complex number)
虛數
複數
當中a是實部, b是虛部, i是虛數單位
虛數i有時候也會用j來表示。

## Slide 18
傅里葉變換
https://youtu.be/spUNpyF58BY?si=VpGsB77yWTGosB2k&t=845
14:05 可視化的傅里葉變換

## Slide 19
傅里葉變換 推導:傅立葉級數
角頻率
函數在一個週期內的平均值
f
cos項權重
sin項權重

## Slide 20
傅里葉變換 推導:使用歐拉公式替換cos、sin
換掉、
複數形式，怎麼變的 下一頁投影片有補充

## Slide 21
cos、sin 複數形式
歐拉公式
下一頁有推導

## Slide 22
補充:歐拉公式(Euler's formula)
為甚麼會等於? 為甚麼他可以表示頻率?
根據泰勒展開:
為甚麼cos、sin可以寫成這樣? 下一頁

## Slide 23
隨著項數增加，可以逼近任何角度下的cos(θ)
所以

## Slide 24
傅里葉變換 推導:整理系數
化簡，部分系數簡寫成、

## Slide 25
傅里葉變換 推導:改變n，從~
把負號移到裡面
其實就是n=0時的
頻率分量

## Slide 26
傅里葉變換 推導: 如何找出
使用正交性 將 找出來，下一頁
跟F(ω) 概念類似，找出通式後就能轉到F(ω)

## Slide 27
何謂正交性?
兩個不同頻率的指數函數
當m=n
角頻率 ，
當mn
在一個完整週期內，只有當兩個有相同頻率的東西相乘積分才會有非零的值。

## Slide 28
傅立葉係數公式
傅里葉變換 推導: 如何提取
怕搞混我這裡換成、
只有當 = 時有值
其餘都是0 ，所以可以去掉了

## Slide 29
傅里葉變換 推導: 推導出F()
T無限， 就會很小 ，等於原本離散的變成連續的
由於訊號不一定是週期性的，所以我們可以把非週期性訊號看作是週期長度非常長的週期性訊號。
週期 超長
[-T/2,T/2]在 T→∞的情況下對稱時間軸。確保正負頻率貢獻一樣
兩者都是
權重
對應於特定的頻率成分​，代表了該頻率在信號中的「強度」。
F(ω) 對應於每個連續頻率上的權重

## Slide 30
傅里葉變換 推導: 推導出F()
當我們讓 T→∞ 時，積分區間 [−T/2,T/2] 延伸為 (−∞,∞)。
去除歸一化因子 ​，得到標準的傅立葉變換形式。
傅立葉變換可以將一個隨時間變化的信號 分解為不同頻率成分的「加權和」，從而告訴我們信號在不同頻率上的強度（權重）。

## Slide 31
反傅立葉變換
傅立葉變換可以將一個隨時間變化的信號 分解為不同頻率成分的「加權和」，從而告訴我們信號在不同頻率上的強度（權重）。

## Slide 32
2D傅里葉變換 推導: 推導出
隨著時間變化信號的頻率成分
隨著空間變化影像的頻率成分
離算化角頻率
當u從0~M-1
範圍會從0~
離散化的角頻率要限制在

## Slide 33
為甚麼可以表示頻率?
原始訊號在時間域的分布
訊號在頻率域中的分布
頻率域中的頻譜表示，
揭示影像的高頻和低頻成分

## Slide 34
二維傅立葉

## Slide 35
影像從空間域轉到頻率域?
M
N
u
v

## Slide 36
二維傅立葉轉換 共軛對稱（Conjugate Symmetry）
傅立葉轉換後
會在四個角
平移後
原圖

## Slide 37
奈奎斯特取樣定理（Nyquist Sampling Theorem）
原圖
放大後
Resize 成原本的20%
原本直線，出現摩爾紋(Moire pattern)
影像中的高頻成分在採樣頻率不足時會被錯誤地映射為低頻成分
為了避免混疊，採樣頻率必須至少是信號最高頻率的兩倍（即）

## Slide 38
頻率濾波應用

## Slide 39
頻率域濾波的基本步驟
f(x,y)
DFT
濾波器
H(u,v)
IDFT
g(x,y)
F(u,v)
H(u,v) × F(u,v)
原始影像
濾波完的影像
離散傅立葉轉換
Discrete Fourier Transform
反離散傅立葉轉換
Inverse Discrete Fourier Transform

## Slide 40
理想低通濾波器
以原點為圓心半徑為 的圓
圓內的低頻率訊號均會通過，
然而圓外信號都會被截止。
H
P=寬 , Q=高

## Slide 41
理想低通濾波器(1)
原圖
頻率域影像
頻率域遮罩
影像變模糊
頻率域遮罩
= 50
傅立葉
反傅立葉

## Slide 42
理想低通濾波器(2)
原圖
頻率域影像
頻率域遮罩
影像變模糊
頻率域遮罩
= 100
更大

## Slide 43
巴特沃斯(Butterworth) 低通濾波器

## Slide 44
巴特沃斯低通濾波器(1)
原圖
頻率域影像
頻率域遮罩
影像變模糊
頻率域遮罩
=50

## Slide 45
巴特沃斯低通濾波器(2)
原圖
頻率域影像
頻率域遮罩
影像變模糊
頻率域遮罩
= 100
更大

## Slide 46
巴特沃斯低通濾波器(3)
原圖
頻率域影像
頻率域遮罩
影像變模糊
頻率域遮罩
= 150
再更大

## Slide 47
高斯(Gaussian) 低通濾波器

## Slide 48
高斯低通濾波器(1)
原圖
頻率域影像
頻率域遮罩
影像變模糊
頻率域遮罩
= 50

## Slide 49
高斯低通濾波器(2)
原圖
頻率域影像
頻率域遮罩
影像變模糊
頻率域遮罩
= 100
更大

## Slide 50
高斯低通濾波器(3)
原圖
頻率域影像
頻率域遮罩
影像變模糊
頻率域遮罩
= 150
再更大

## Slide 51
比較各式低通濾波效果
理想低通
巴特沃斯低通
高斯低通
= 100
= 100
= 100
= 150
= 150
= 50
= 50
= 50

## Slide 52
理想高通濾波器
以原點為圓心半徑為 的圓
圓內的低頻率訊號均會被過濾，
然而圓外信號都會通過。
H
P=寬 , Q=高

## Slide 53
理想高通濾波器(1)
原圖
頻率域影像
頻率域遮罩
影像變模糊
頻率域遮罩
= 100

## Slide 54
巴特沃斯高通濾波器

## Slide 55
高斯高通濾波器

## Slide 56
理想高通
巴特沃斯高通
高斯高通
疊加原圖
(有點水波紋)

## Slide 57
選擇性濾波
把星星點都遮起來
頻譜圖
反傅立葉後
可以看到格狀不見了
原圖

## Slide 58
同態濾波
影像可被視為照度與反射率乘積。
照度（illumination）反映環境光線，通常為低頻成分。
反射率（reflectance）代表物體表面的細節，屬於高頻成分。
原圖
頻譜圖
同態濾波後頻譜
同態濾波後影像
抑制細節，增強光照
G