## Slide 1
教師:蕭兆翔
助教:陳信宏
影像處理 5_影像重建、色彩

## Slide 2
退化模型分析
  模糊核（運動模糊）。
基本逆運算
  逆濾波（Inverse Filtering）
  維納濾波（Wiener Filtering）
影像重建大綱

## Slide 3
高斯
雷利
Erlanga
指數
均勻
椒鹽
加入不同雜訊的直方圖

## Slide 4
受週期性波的污染影像
原始NASA拍攝到的畫面

## Slide 5
影像退化 / 復原程序的模型

## Slide 6
退化模型
觀測到的退化影像。
退化函數（如模糊核）。
原始影像。
雜訊。
退化影像的頻譜。
退化函數的頻譜。
原始影像的頻譜。
雜訊的頻譜。
卷積

## Slide 7
運動模糊
觀測到的退化影像。
退化函數（如模糊核）。
原始影像。
雜訊。
卷積
angle = 90

## Slide 8
逆濾波 例子(1)
退化影像的頻譜。
退化函數的頻譜。

## Slide 9
逆濾波例子(2)
炸了
H(u,v) 是模糊核的頻譜，某些頻率成分可能接近 0。
當 H(u,v)→0時，分母極小，導致還原結果發散，
出現很大的數值波動，結果變得非常不穩定。
angle = 90

## Slide 10
逆濾波 = 天真「硬除以 H」
想把模糊直接「反演」回來
不考慮雜訊
維納濾波 = 聰明「有雜訊時的最佳解」
不是把模糊完全反過來
在 模糊 和 雜訊 之間找最小化 MSE 的最優折衷
逆濾波 vs. 維納濾波

## Slide 11
溫納(Wiener)(最小化均方誤差)濾波
wiener公式:
問題:
H→0，會發散
有雜訊N
推導: 最小化均方誤差（MSE）來還原影像:
逆濾波公式:
找到一個濾波器W作用在G上，
與原始F越接近越好
怎麼蹦出來的?

## Slide 12
溫納(Wiener)(最小化均方誤差)濾波
找到一個濾波器W，還原影像
代入
為了方便觀看省略
下一頁展開此式

## Slide 13
信號F與雜訊N是獨立的:
綠色:
=
複共厄對稱
藍色:
=
Re = 實數部分

## Slide 14
+
MSE對W求微分並且令其為0
MSE是一個凸函數
如果對W微分=0
代表有最小值
S = 代號而已

## Slide 15
Wiener濾波 效果

## Slide 16
色彩基礎大綱
影像的色彩
色彩模型
虛擬色彩影像處理
彩色影像處理

## Slide 17
色彩基礎
色彩是一種有效的描述子
人類能辨識的灰階值只有二十幾種
人類能辨識的色彩有幾千種

## Slide 18
色彩基礎
彩色影像兩大領域
  全色彩(full-color)
    影像由全彩色影像感應器獲取
  虛擬色彩(pseudo-color)
    對一種特定的單色強度或強度範圍賦予一種顏色

## Slide 19
色彩基礎
因折射率不同
紅、橙、黃
綠、藍、紫
波長400~700nm

## Slide 20
色彩三種基本量
輻射度: 光源輻射出來的總能量(瓦特)
照度:觀察者從光源感受到的能量大小(流明)
亮度:不可量測的主觀描述子

## Slide 21
人眼錐狀體三個感應類別
65%感應紅光(R)
33%感應綠光(G)
2 %感應藍光(B)
紅藍綠定義為三原色

## Slide 22
光的次色彩
三原色相加可產生光的次色彩
  紅+藍=紫
  藍+綠=青
  綠+紅=黃
  紅+藍+綠 = 白色

## Slide 23
顏料原色
顏料原色:
  青 (Cyan, C)
  洋紅 (Magenta, M)
  黃 (Yellow, Y)
青色 (Cyan, C)：
吸收紅光(R)，反射綠光(G)和藍光(B)。
青 (C) + 洋紅 (M) = 藍 (Blue, B)：
青吸收紅，洋紅吸收綠，只剩下藍光。

## Slide 24
色彩特徵
一般用於區別色彩特徵:
  亮度(brightness)
  色調(hue)
  飽和度(saturation)
飽和程度與加入白光的數量呈反比
Ex:粉色、淺藍色

## Slide 25
色彩模型(色彩空間)
色彩模型皆源自硬體導向或應用導向
  以色彩操作為目標
常用的硬體導向模型
  RGB模型
  CMYK模型
    青 (Cyan, C)、洋紅 (Magenta, M) 、黃 (Yellow, Y)、黑 (blacK, K)
  HSI模型
    色調、飽和、強度

## Slide 26
色彩模型:RGB
建立在直角坐標上
紅藍綠
次原色在另外三個頂點上
灰階值為黑色到白色連線
RGB皆為同樣數值
Ex:
(0,0,0)
(122,122,122)
(255,255,255)

## Slide 27
色彩模型:RGB
個別的RGB為8位元影像
彩色影像有24位元的像素深度
稱此影像為全彩影像(full-color)

## Slide 28
216色安全色彩
216色標準安全色彩
每一色階由RGB組成
每個值都只用:
0、51、102、153、204、255

## Slide 29
色彩模型:CMYK
印刷常用CMY模型，須將RGB to CMY轉換
青紫黃三色只能混出混濁黑色
四色印刷:加入黑色K為第四種原色
青色
紫色
黃色

## Slide 30
色彩模型:HIS模型
RGB模型對描述一個物體並不實用
HIS模型:
  色調(Hue):色彩的主要成分
  飽和度(Saturation):色彩混和白光的程度
  亮度(Intensity)

## Slide 31
色彩模型:HIS模型
色調:
  黑白青三色形成平面
  整張平面皆為青色色調
  但是強度和飽和度不同

## Slide 32
色彩模型:HIS模型

## Slide 33
RGB 轉換到 HSI
  已知RGB像素
若B>G:
(RGB要正規化)

## Slide 34
RGB 轉換到 HIS 範例(1):
  已知R=255,G=100,B=50
若B>G:

## Slide 35
HSI 轉換到 RGB
  已知HIS數值
H = 0~120
H = 120~240
H = 240~360

## Slide 36
虛擬色彩
  虛擬色彩(pseudo color)
  供人觀看影像中的灰階事件
  相較於灰階，色彩資訊較豐富

## Slide 37
虛擬色彩(強度切片)
  甲狀腺

## Slide 38
  焊接體X光影像
虛擬色彩(強度切片)

## Slide 39
  降雨量
虛擬色彩(強度切片)

## Slide 40
全彩影像補色
  在色彩圓上直接相對的
  色調稱為補色
  在增強彩色影像
  較暗區域有用

## Slide 41
全彩影像補色
RGB轉換
HSI轉換

## Slide 42
色調修正
強度降低

## Slide 43
色調修正
強度升高

## Slide 44
色調修正

## Slide 45
色調修正

## Slide 46
(1) HSI影像分割
色調
原始影像
想要把紅色區塊摳出來
白色區域為接近紅色的部分

## Slide 47
(1) HSI影像分割
二元飽和遮罩
飽和度
黑色區域為接近白色的地方

## Slide 48
(1) HSI影像分割
遮罩與色調乘積
二元飽和遮罩
色調
白色:紅色的區域

## Slide 49
(1) HSI影像分割
紅色成分分割
遮罩與色調乘積值方圖
遮罩與色調乘積

## Slide 50
(2) RGB影像分割
比較準 但比較耗時
快速，但會有一點誤差

## Slide 51
HSI分割
RGB分割
原圖
(2) RGB影像分割 比較
看起來比較好